## Slide 1
Tìm vùng vô thanh và hữu thanh của tín hiệu tiếng nói
Xử lý tín hiệu số
Bài 1b - Võ Yến Nhi - 102200144 - Nhóm 20.12
GVHD : Ts.Ninh Khánh Duy

## Slide 2
1
2
3
4
5
Quy Trình
BƯỚC
Xử lý tín hiệu ,chia khung, tìm ngưỡng
BƯỚC
Đọc tín hiệu đầu vào
BƯỚC
Tính STE , ZCR
BƯỚC
Chuẩn hóa STE, ZCR theo ngưỡng T chung
BƯỚC
Đưa ra quyết định để phân biệt Voice/Unvoice
6
BƯỚC
Kết quả đồ thị

## Slide 3
Thuật toán nhị phân tìm ngưỡng
Đầu vào
f(n) : voice
g(n) : unvoice
Tmin = max( min (f),min(g))
Tmax = min(max (f),max(g))
T = ( Tmin + Tmax ) /2
i= length(find(f<T))
p =length(find(g>T))
j = q = -1
i == j && p == q
j = i; q = p;
i = Sum(f<T)
p = Sum(g>T)
T = (Tmax + Tmin)/2
Tính hiệu giá trị chồng chéo >0
T = Tmax
T = Tmin
True
False
Xuất ra Tn
T chung
= trung bình cộng của 4T
True
False

## Slide 4
Chuẩn hóa theo dải [-1 1]
g(f) =
{
(f-T)/(f -T)
(f-T)/(T - f )
max
min
, f > T
, f < T
_
_
  Chuẩn hóa theo dải [-1 1] giúp ta có thể dễ dàng xác định được ngưỡng dùng để phân đoạn vùng hữu thanh và vùng vô thanh

## Slide 5
Chuẩn hóa ZCR theo dải [-1 1]
Chuẩn hóa STE theo dải [-1 1]
File Studio
Male
File Studio
Male

## Slide 6
Đọc file tín hiệu
Chia tín hiệu thành các frame độ dài = 0.01s
=> Fd = 0.01s
Tính STE, ZCR cho từng frame[i]
Tìm ngưỡng_STE , ngưỡng_ZCR theo thuật toán tìm kiếm nhị phân
=> Nguong_ste , Nguong_zcr
Chuẩn hóa STE và ZCR theo dải [-1 1]
=> ste_ChuanHoa , zcr_Chuanhoa
Đoạn tín hiệu là hữu thanh
Đoạn tín hiệu là vô thanh
i=1:length
(ste-zcr)
Trả về kết quả
Phân vùng vô thanh và hữu thanh
ste(i) < -0.89775
&&
ste(i) < zcr(i)
True
False
i <=length (ste-zcr)
Kết thúc
False
True

## Slide 7
Kết quả, nhận xét, đánh giá.

## Slide 8
File Studio_Female.wav

## Slide 9
File Studio_Male.wav

## Slide 10
File Phone_Female.wav

## Slide 11
File Phone_Male.wav

## Slide 12
STT | Tên file | Tỉ lệ đúng
1 | Studio_Female | 90%
2 | Studio_Male | 76%
3 | Phone_Male | 61%
4 | Phone_FeMale | 44%
Đánh giá

## Slide 13
Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi !